УПКП "Центр по реставрации"

Оценка воздействия на окружающую среду

по объекту:

Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по ул.Пионерской, 29/12 в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории

ГИП                                                                         Д.В.Тирута

Нач.отдела                                                             А.В. Халло

г. Могилев, 2015г.

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Введение | 2 |
| Резюме нетехнического характера | 3 |
| 1 Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) | 7 |
| 2 Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта) | 9 |
| 3 Оценка существующего состояния окружающей среды |  |
| 3.1 Природные компоненты и объекты |  |
| 3.1.1 Климат и метеорологические условия | 9 |
| 3.1.2 Атмосферный воздух | 10 |
| 3.1.3 Геологическая среда, подземные и поверхностные воды | 11 |
| 3.1.4 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров | 12 |
| 3.1.5 Растительный и животный мир. Леса | 13 |
| 3.2 Природоохранные и иные ограничения | 13 |
| 3.3 Социально-экономические условия | 13 |
| 4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду |  |
| 4.1 Воздействие на атмосферный воздух | 14 |
| 4.2 Воздействие физических факторов | 14 |
| 4.3 Воздействие на геологическую среду, рельеф | 14 |
| 4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров | 15 |
| 4.5 Воздействия на поверхностные и подземные воды | 15 |
| 4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса | 15 |
| 4.7 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | 15 |
| 4.8 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами | 15 |
| 5 Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды |  |
| 5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха | 20 |
| 5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия | 21 |
| 5.3 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа | 21 |
| 5.4 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова | 21 |
| 5.5 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод | 21 |
| 5.6 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов | 22 |
| 5.7 Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране | 22 |
| 5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий | 22 |
| 6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия | 22 |
| 7 Альтернативы планируемой деятельности | 23 |
| 8 Выводы по результатам проведения ОВОС | 23 |
| Список использованных источников | 24 |
| Приложение |  |
| 57.2015-00-ГП Разбивочный план | 1лист |

  - Введение

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по ул.Пионерской, 29/12 в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории». В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г№54-З отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу.

Настоящий отчет об оценке воздействия на окружающую среду разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 09.11.2009 № 54-З «О государственной экологической экспертизе» (в ред. от 14 июля 2011 г. № 293-З) (согласно статье 13) и Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2010 г. № 755 (в ред. от 29.03.2013 № 234); ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в целях:

- – всестороннего рассмотрения всех предлагаемых экологических, и связанных с ними социально-экономических и иных преимуществ и последствий при эксплуатации проектируемого объекта;

- – поиска оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

- – обеспечения эколого-экономической сбалансированности при эксплуатации проектируемого объекта;

- – выработки эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня.

Цель работы: оценить воздействие на окружающую среду объекта «Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по ул.Пионерской, 29/12 в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории», дать прогноз воздействия на окружающую среду, исходя из особенностей планируемой деятельности с учетом сложности природных, социальных и техногенных условий.

В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны окружающей среды:

- охрана атмосферного воздуха от загрязнения;

- охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения;

- охрана и рациональное использование земельных ресурсов;

- охрана животного и растительного мира;

- охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, коммунальными и твердыми отходами.

Резюме нетехнического характера

1 Краткая характеристика планируемой деятельности

Проектируемый медицинский центр расположен вдоль наружной стены жилого здания № 29/12 по ул. Пионерской в г. Могилёве, со стороны улицы Лепешинского. Данный участок расположен в центральной части города, на территории  многоквартирной жилой и административной застройки.

В 4-х этажном жилом здании на первом этаже выделено изолированное помещение (3-х комнатная квартира) и переведено в разряд нежилых. Проектом предусматривается реконструкция данного помещения под медицинский центр. Все помещения центра оборудованы горячим водоснабжением, канализацией и электроэнергией. Медицинский центр компании «ИНВИТРО» будет работать на рынке услуг лабораторной диагностики и УЗИ (ультразвуковых исследований).

В состав медицинского центра входят следующие помещения: вестибюль-ожидальная, кабинет врача с кабиной для переодевания, кабинет для взятия проб крови, помещение персонала, кладовая изделий медицинского назначения, санузел общего пользования, помещение уборочного инвентаря, место хранения гусеничного подъемника для инвалида-колясочника. Предусматривается использование данных помещений для оказания медицинских услуг, а именно:

- процедурный кабинет для взятия биоматериала для лабораторных исследований (венозной и капиллярной крови);

- процедурный кабинет с гинекологическим креслом для взятия гинекологического материала и УЗИ.

Помещения объекта оснащены современным медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

2.Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

Альтернативные варианты технологических решений  и альтернативные варианты размещения планируемой деятельности - не рассматривались.

3.Краткая оценка существующего состояния окружающей среды

Климат г. Могилева умеренно-континентальный. Величина суммарной солнечной радиации 3809 МДж/м2 (90,9 ккал/см2). Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в августе 2010 года и составил +36,8°С, абсолютный минимум – в январе 1940 года (- 37°С). Среднегодовая температура воздуха в Могилеве +5,4 °С. Для Могилева характерна высокая относительная влажность воздуха (более 80%).

В среднем за год выпадает 679 мм осадков, отмечается 182 дня с осадками.

Ветры всех направлений почти равновероятны, в холодный период года несколько преобладают южные вдоль долины Днепра и юго-восточные, летом – северо-западные, осенью – западные. Максимальные скорости ветра 25-30 м/с.

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из приоритетных проблем городов. Основными стационарными источниками загрязнения воздушного бассейна г. Могилева являются предприятия теплоэнергетики, машиностроительной и строительной промышленности, химической промышленности и выбросы автотранспорта, в частности, филиал МРУПЭ «Могилевэнерго» «ТЭЦ-2», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевский заводь искусственного волокна", ОАО «Могилевский металлургический завод», Могилевский завод «Строммашина».

Территория города Могилева имеет достаточно развитую гидрографическую сеть. Её большая часть приурочена к водосбору Днепра. Река Днепр делит Могилёв на две части, протекая по его территории с северо-востока на юго-запад. В результате влияния объектов различного функционального назначения, расположенных выше по течению, а также стока с городских территорий гидрохимический режим водотока значительно преобразован. Также в Могилеве протекает несколько малых рек: Дубровенка, Дебря, Струшня.

Территория г. Могилева находится в пределах Могилевской мульды Оршанской впадины. Рельеф города достаточно разнообразен и характеризуется значительными перепадами высот – до 60 м по отношению к уровню воды в р. Днепр. Согласно общепринятой схеме геоморфологического районирования территория Могилева относится к геоморфологическим районам Могилёвской моренно-водно-ледниковой равнины, а также к долине Днепра области равнин и низин Предполесья.

Согласно почвенно-географическому районированию Беларуси, территория г. Могилева входит в состав Шкловско-Чаусского и Рогачевско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. Наиболее распространены дерново-подзолистые почвы (75 % территории г. Могилев), дерново-палево-подзолистые и дерново-подзолистые слабо– и среднеоподзоленные на моренных суглинках.

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к антропогенному воздействию видами.

В районе расположения объекта особо охраняемые природные территории, заповедники, заказники, памятники природы, зоны отдыха, санатории, курорты, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны водозаборов отсутствуют.

4.Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

В данной разработке отсутствуют источники загрязнения атмосферы.

Источники вибрации на проектируемом объекте отсутствуют.

Также воздействие планируемой деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений, инфра- и ультразвука не прогнозируется.

Строительство проектируемого объекта не окажет существенного влияние на гидрологические и гидрогеологические условия на участке, поскольку источником хоз.-питьевого водоснабжения служит централизованная водопроводная сеть; отвод хоз-фекальных сточных вод предусматривается  во внутренние существующие сети канализации.

Дождевые воды, как и ранее, будут отводиться в существующую ливневую канализацию.

5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-экономических условий

Загрязнение атмосферы при эксплуатации проектируемого объекта отсутствует.

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений, инфра- и ультразвука не прогнозируется. Воздействие по шумовому фактору (вентоборудование) соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Строительство проектируемого объекта не окажет влияние на гидрологические и гидрогеологические условия на участке, т.к. источником хоз.-питьевого водоснабжения служит централизованная водопроводная сеть, отвод хоз-фекальных сточных вод предусматривается  во внутренние существующие сети канализации.

Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона:

- – повышение результативности экономической деятельности в регионе;

- – создание новых рабочих мест;

- - повышение уровня мед.обслуживания населения.

6.Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций.

Данным проектом аварийные ситуации не рассматривались.

7. Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на окружающую среду включают в себя:

- – организацию мест хранения отходов;

- – получение согласования о размещении отходов и заключение договоров со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;

- – транспортировку отходов к местам переработки.

Организация мест временного хранения отходов включает в себя:

- – наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсических веществ в почву и грунтовые воды;

- – защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

- – соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, требованиям транспортировки автотранспортом.

В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе строительства и эксплуатации проектируемого объекта, предусмотрены следующие мероприятия:

- – вывоз на переработку (обезвреживание) на специализированные перерабатывающие предприятия;

- – вывоз на захоронение на полигон ТКО.

Риск возникновения на территории проектируемого объекта аварийных ситуаций будет минимальным, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил безопасности.

8.Выводы по результатам проведения оценки воздействия

В соответствии с рассмотренной характеристикой воздействия проектируемого объекта на различные компоненты окружающей природной среды, намечаемые мероприятия по защите территории объекта и прилегающих площадей и снижению негативного влияния по сохранению экологической устойчивости природного баланса можно сделать вывод, что негативное влияние проектируемого объекта на отдельные элементы окружающей природной среды практически отсутствует.

1 Общая характеристика планируемой деятельности

Реконструируемые помещения расположены в центральной части города, на территории  многоквартирной жилой и административной застройки. В 4-х этажном жилом здании на первом этаже выделено изолированное помещение (3-х комнатная квартира) и переведено в разряд нежилых. Проектом предусматривается реконструкция данного помещения под медицинский центр.

Участок благоустраиваемой территории шириной 1,0 м в границах работ по проектированию медицинского центра расположен вдоль наружной стены жилого здания № 29/12 по ул. Пионерской в г. Могилёве, со стороны улицы Лепешинского. Благоустраиваемый участок находится в  границах земельного участка, предоставленного для обслуживания всего жилого дома в целом, в том числе и нежилых помещений.

Вдоль жилого дома со стороны улиц Пионерской и Лепешинского имеется тротуар на всю ширину с покрытием из тротуарной бетонной плитки и дорожным бортовым камнем на границах с проезжей частью. На перекрестке ул. Пионерской и ул. Лепешинского уложен ранее пониженный дорожный бортовой камень для передвижения ФОЛ.

На проектируемом входе в помещения медицинского центра устраивается крыльцо. До начала работ по его устройству проектом  предусматривается разборка участка существующей отмостки с покрытием из бетонной тротуарной плитки. Покрытие ступеней проектируемого крыльца выполнено из бетонной плитки  с шероховатой поверхностью другого типа и цвета, чем покрытие тротуара.

Пандус на входе для ФОЛ проектом не предусматривается, ввиду малой отведенной территории для благоустройства в границах работ.

Для обеспечения доступа данной категории лиц в помещения медицинского центра, проектом предусмотрен гусеничный подъемник, учтенный разделом ТХ.

Проект благоустройства прилегающей территории в границах работ  включает в себя установку малых архитектурных форм, а именно скамьи для отдыха и урны.

На основании ТУ ГАИ парковки для временного хранения автомобилей посетителей медицинского центра проектом не предусматриваются.

Проезд для пожарных машин существующий, вокруг жилого дома по двум улицам и проезду по дворовой территории с асфальтобетонными покрытиями.

Данным проектом для медицинского центра отдельная хозяйственная площадка для раздельного сбора мусора не предусматривается, так как такая площадка имеется на дворовой территории жилого дома, размеры которой и количество контейнеров позволяют совместное её использование с проектируемым медицинским центром.

Проект разработан с учетом сложившейся застройки и существующего благоустройства.

Медицинский центр компании «ИНВИТРО» будет работать на рынке услуг лабораторной диагностики и УЗИ (ультразвуковых исследований).

Все помещения центра оборудованы горячим водоснабжением, канализацией и электроэнергией.

В состав медицинского центра входят следующие помещения: вестибюль-ожидальная, кабинет врача с кабиной для переодевания, кабинет для взятия проб крови, помещение персонала, кладовая изделий медицинского назначения, санузел общего пользования, помещение уборочного инвентаря, место хранения гусеничного подъемника для инвалида-колясочника. Предусматривается использование данных помещений для оказания медицинских услуг, а именно:

- процедурный кабинет для взятия биоматериала для лабораторных исследований (венозной и капиллярной крови);

- процедурный кабинет с гинекологическим креслом для взятия гинекологического материала и УЗИ.

Взятие биоматериала предусмотрено с использованием одноразового медицинского инструментария и изделий медицинского назначения (зеркало гинекологическое по Куско, ложка Фолькмана, зонд «Юнона» тампон, зонд «Юнона» цитощетка, пинцеты одноразовые стерильные, ланцеты безопасные для забора капиллярной крови одноразовые, контейнеры для биоматериала, вата стерильная, пластырь инъекционный, салфетки стерильные, перчатки, маски медицинские одноразовые. Хранение трехсуточного запаса одноразового инструментария и изделий медицинского назначения предусмотрено в кладовой на стеллажах.

Правильная организация деятельности медицинского центра включает четкую работу регистратуры, высокую исполнительскую, технологическую и организационную дисциплину персонала, рациональное использование среднего медперсонала и технических средств. Количество приемов в смену – 36человек.

Помещения объекта оснащены современным медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Все кабинеты, помещения приема и обслуживания пациентов оборудованы бактерицидными настенными облучателями для обеззараживания воздуха.

В кабинете ультразвукового обследования предусмотрено следующее оборудование: ультразвуковой портативный сканер с цветным доплером в комплекте с многочастотными датчиками электронного сканирования, кушетка для функциональной диагностики и кресло гинекологическое.

Пациенты, придя в центр, обращаются в регистратуру, где получают направление к нужному специалисту. Для пациентов предусмотрен шкаф-купе для верхней одежды и санузел, оборудованный для инвалидов-колясочников.

Для персонала медицинского центра предусмотрены санитарно-бытовые помещения: комната персонала и санузел.

Режим работы – двухсменный. Количество работающих в смену – 4 человека.

Производственная санитария

В помещениях медцентра должны соблюдаться требования Постановления МЗ РБ №64 от 10.06.2009г. «Об утверждении правил по охране труда в организациях здравоохранения». Согласно действующих правил к работе в мед.центре должны допускаться лица соответствующей специальности и квалификации, прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда и лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

При оказании медицинских услуг следует строго соблюдать дезинфекционно-стерилизационный режим. Любой пациент рассматривается как потенциальный источник инфекции, в том числе ВИЧ. Передача возбудителей инфекции может происходить посредством рук медперсонала, инструментов, приборов, оборудования, воздуха. Медицинский персонал должен работать в перчатках и спецодежде. Уборку медицинских кабинетов необходимо проводить не реже двух раз в день с применением дезинфицирующих или моющее-дезинфецирующих растворов. После влажной уборки включают бактерицидные лампы.

Один раз в месяц в медицинских кабинетах проводят генеральную уборку с мытьем стен, окон, подоконников, мебели, оборудования.

2.Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

Альтернативные варианты технологических решений  и альтернативные варианты размещения планируемой деятельности - не рассматривались.

3. Оценка существующего состояния окружающей среды

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1. Климат и метеорологические условия

По климатическим параметрам рассматриваемая территория относится к II климатическому району и к IIВ климатическому подрайону (СНБ 2.04.02-2000, таблица 3.18 и 3.1., 3.9).

Климат г.Могилева умеренно-континентальный. Величина суммарной солнечной радиации 3809 МДж/м2 (90,9 ккал/см2). Среднегодовая температура воздуха +5,4 °С. В среднем за год выпадает 676мм осадков.

Климатические характеристики района размещения предприятия  приняты по данным СНБ 2.04.02-2000 и справки ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им.О.Ю. Шмидта» №06-17/1924 от 16.09.2015г., приведены в табл.1.

Таблица 1

| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года, °С | -6,8 |
| --- | --- |
| Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца года, °С | +23,0 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода года, °С | +36,0 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха холодного периода года, °С | - 37,0 |
| Годовое количество атмосферных осадков (мм), в том числе: за теплый период (апрель-октябрь) за холодный период (ноябрь-март) | 676 459 217 |
| Среднемесячная относительная влажность воздуха (%) | 80 |

Устойчивый снежный покров отмечается  с ноября до марта, продолжительность залегания снежного покрова 106 дней. Максимальная суточная высота снежного покрова – 52 см. Глубина промерзания грунта 130 см. Средняя годовая повторяемость (%) направления ветра и штилей приведена в табл.2.

Таблица 2

| Румбы |  |
| --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |  |
| 7 | 4 | 7 | 13 | 18 | 18 | 22 | 11 | 4 | январь |
| 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 12 | 21 | 17 | 12 | июль |
| 9 | 8 | 9 | 13 | 16 | 14 | 19 | 12 | 8 | год |

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы,  А=160. Коэффициент рельефа местности В=1.

Рельеф рассматриваемого участка спокойный, с небольшим понижением  в юго-восточном направлении.

3.1.2 Атмосферный воздух

Источниками загрязнения воздушного бассейна города являются предприятия теплоэнергетики, химической промышленности, черной металлургии и автотранспорт, на долю которого приходится более 70% выброшенных вредных веществ.

Настоящее состояние атмосферы в рассматриваемом районе формируют существующие источники загрязнения и характеризуется числом ингредиентов, загрязняющих атмосферу рассматриваемого района, согласно прилагаемой справке справки ГУ «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им.О.Ю. Шмидта» №06-17/946 от 23,04.2013г. о фоновых концентрациях вредных веществ в атмосферном воздухе и расчётных метеохарактеристик, имеющих концентрацию не превышающую предельно-допустимую.

Данные по фоновому содержанию нормированных химических веществ представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере

| Код веще-ства | Наименование вещества | Фоновые концетра- ции, мкг/м3 | Предельно допустимая концентрация, мкг/м3 | Класс опас-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимально-разовая | средне-суточная |  |
| 2902 | Твердые частицы (не дифференциро-ванные по составу пыль/аэрозоль) | 109 | 300 | 150 | 3 |
| 0008 | Твердые частицы (фракции размером до 10микрон) | 52 | 150 | 50 | 3 |
| 0337 | Оксид углерода | 1035 | 5000 | 3000 | 4 |
| 0330 | Диоксид серы | 38 | 500 | 200 | 3 |
| 0301 | Диоксид азота | 53 | 250 | 100 | 2 |
| 0333 | Сероводород | 2,9 | 8,0 | - | 2 |
| 0303 | Аммиак | 48 | 200 | - | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 18 | 30 | 12,0 | 2 |
| 1071 | Фенол | 2,8 | 10 | 7,0 | 2 |
| 0602 | Бензол | 9,0 | 100 | 40,0 | 1 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,096 | 1,0 | 0,3 | 1 |
| 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0,014 | 3,0 | 1,0 | 1 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 2,55нг/м3 | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 | 1 |

По данным ГУ «Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды им. О.Ю. Шмидта» неблагоприятные метрологические условия, характеризующиеся наличием штилей, редки.

3.1.3 Геологическая среда, подземные и поверхностные воды

Г.Могилев расположен на западе Восточно-Европейской (Русской) равнины, в бассейне Днепра. В геологическом отношении Могилев расположен в пределах Русской платформы, фундамент которой сложен кристаллическим породами, перекрытыми мощным чехлом осадочных пород.

Кристаллический фундамент сложен твердыми магматическими и метаморфическими породами: гранитами, гнейсами, гранитогнейсами, диоритами и др. Осадочный чехол – осадочными породами: песками, глинами, мелом, доломитом, мергелем и др. Мощность осадочного чехла в разных частях Могилевской области неодинакова и постепенно нарастает с юго-запада на северо-восток от 400 до 1500 м. В районе Могилева кристаллический фундамент лежит на глубине около 1300 м. Снизу вверх осадочный чехол в Могилевской области сложен отложениями верхнего протерозоя, среднего и верхнего девона, верхней юры, верхнего мела и антропогеновыми отложениями.

Территория города расположена в пределах Оршанского водонапорного бассейна. В антропогеновых отложениях и старо-оскольском горизонте среднего девона общей мощностью до 230 м заключены большие запасы пресных гидрокарбонатных вод с минерализацией до 0,4 г/л. Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Могилева осуществляется из артезианских скважин. Вся добываемая артезианская вода проходит очистку на станциях обезжелезивания и после очистки подаваемая для потребления вода соответствует всем санитарным нормам. Для промышленных нужд вода на промышленные предприятия города поступает от 6 речных водозаборов.

3.1.4 Рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров

Своеобразие рельефа города Могилева  подчеркивает долина Днепра с высоким правобережьем, круто опускающимся к реке, и широкой поймой левобережья. Общий уклон поверхности с севера на юг. Ширина долины Днепра 3 - 5 км, при выходе за городскую черту до 10 м. Абсолютные высоты от 205 м над уровнем моря в северной части города до 140 м в пойме Днепра при выходе его за городскую черту.

Характер использования городских земель многообразен. В Могилеве выделяются селитебные, промышленные, транспортные, сельскохозяйственные и рекреационные территории.

Согласно почвенно-географическому районированию Республики Беларусь территория Могилева и его окрестностей входит в состав Шкловско-Чаусского и Рогачевско-Славгородско-Климовичского почвенных районов. В парках, скверах, на приусадебных участках города и в окрестных колхозах и госхозах преобладают дерново-палево-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы, в пойме Днепра - аллювиальные (пойменные) дерново-глеевые и торфяно-болотные. По механическому составу преимущественно легко-суглинистые и супесчаные, на левобережных террасах долины Днепра песчаные. Естественный почвенный покров в городе сильно изменен, на приусадебных участках окультурен.

Для почв района размещения объекта характерна высокая степень антропогенной трансформации почв, обусловленная хозяйственной деятельностью.

3.1.5 Растительный и животный мир, леса

В формировании растительного покрова района размещения проектируемого объекта принимают участие в основном травянистые, травянисто-кустарниковые и древесные виды растительности.

В районе размещения объекта отсутствуют ценные виды растений. Растительность рассматриваемого региона подвержена антропогенной трансформации, обусловленной влиянием со стороны существующих предприятий и автотранспорта.

Животный мир представлен в основном хорошо приспособленными к антропогенному воздействию видами.

Насекомые по литературным сведениям представлены типичным фаунистическим составом.

3.2 Природоохранные и природные ограничения

Особоохраняемые природные территории и объекты, памятники природы и иные особоохраняемые природные объекты в районе размещения проектируемого объекта отсутствуют.

3.3 Социально-экономические условия

На начало 2013 года в г. Могилеве проживало 366,8 тыс. человек. Трудовые ресурсы г. Могилева включают в себя население в трудоспособном возрасте: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и женщины - от 16 до 55 лет (63,1% от общей численности населения) и население старше (21,2%) и моложе трудоспособного возраста (15,7%), занятое в общественном производстве. На 2012 год численность занятого населения составила 179 860 человек. В городе уровень безработицы в 2012 году составил 0,6 % по отношению к экономически активному населению.

На территории г. Могилева расположено 538 организаций промышленности. Объем промышленного производства составил 22 069,7 млрд. рублей в 2012 году. Это около 3,6% от общего объема промышленного производства Республики Беларусь и 38 % от производства Могилевской области.

В отраслевой структуре промышленного производства ведущее место принадлежит предприятиям химической промышленности, на долю которых приходится треть всех объемов производства. На втором месте –– отрасль машиностроения и металлообработки (26,6 % в общем объеме промышленности города). Проведение политики активного обновления существующих производств способствовало наращиванию объемов и увеличению доли производства в объемах города предприятий пищевой промышленности до 20,2 %. Также не менее значимая отрасль - легкая промышленность города, занимающая более 9,0 % в удельном весе объемов производства. Общий удельный вес выпускаемой продукции предприятиями по производству строительных материалов и деревообрабатывающей отрасли составил 12,0 %.

С 2010 года в г. Могилеве наблюдается увеличение поступающих иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. Привлечение инвестиций происходит главным образом в техническое перевооружение и обновление предприятий, что позволяет им не только нарастить объемы выпуска конкурентоспособных товаров высокого качества, но и обеспечить увеличение объемов импортозамещающей продукции.

4 Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

Источники загрязнения атмосферы в данном объекте отсутствуют.

Согласно Постановления Министерства здравоохранения РБ от 10,02.2011 № 11, об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», нормативный размер санитарно-защитной зоны подобных объектов не классифицируется.

4.2 Воздействие физических факторов

На территории объекта к источникам шума относится вентоборудование. В мед.центре запроектированы вентиляторы, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.

Источники вибрации на проектируемом объекте отсутствуют.

Также воздействие планируемой деятельности на окружающую среду по фактору ионизирующих излучений, инфра- и ультразвука не прогнозируется.

4.3 Воздействие на геологическую среду, рельеф

Воздействие проектируемого объекта на геологическую среду незначительно, поскольку проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов.

Воздействия проектируемого объекта на геологическую среду после его ввода в эксплуатацию можно охарактеризовать следующим образом:

- - водоснабжение объекта осуществляется существующей централизованной системой жилого дома;

- - отведение воды - в существующую централизованную сеть жилого дома;

- - отвод дождевых стоков с объекта предусматривается в существующую ливневую канализацию.

4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Загрязнение земель происходит в результате проникновения в почвы нехарактерных для нее веществ. Источники загрязнения на проектируемом объекте отсутствуют.

4.5 Воздействия на поверхностные и подземные воды

Строительство объекта приведет к незначительному влиянию на гидрологические и гидрогеологические условия на участке: появится необходимость в использовании водных ресурсов.

Источником водоснабжения служит существующей централизованной сети водопровода жилого дома. Объём среднесуточного холодного водопотребления по объекту составляет 0,43 м3/сут., горячего – 0,29 м3/сут.

Отвод хоз-фекальных сточных вод предусматривается  во внутренние существующие сети канализации жилого дома. Объем  среднесуточного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков по объекту составляет 0,71 м3/сут.

- Отвод дождевых стоков с объекта предусматривается в существующую ливневую канализацию.

- Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях.

4.6 Воздействие на растительный и животный мир, леса

Размещение объекта в границах существующих помещений предполагает отсутствие вредного воздействия на объекты животного и растительного мира.

4.7 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Особоохраняемые природные территории и объекты, памятники природы и иные особоохраняемые природные объекты в районе размещения проектируемого объекта отсутствуют.

4.8 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному удалению. Размещение и обезвреживание этих отходов должно осуществляться на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности.

Для минимизации риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты окружающей среды, в т.ч. на загрязнение почвы, особое внимание должно уделяться правильной организации мест временного хранения отходов.

На данном объекте, как и на всех существующих, в процессе эксплуатации после реализации данного проекта, должна  проводится  инвентаризация  всех видов отходов. Разработана ИНСТРУКЦИЯ по обращению с  отходами, согласованы НОРМАТИВЫ образования отходов.

Для отходов от данной экономической деятельности, приравненных к коммунальным отходам, объём определяется в соответствии с УДЕЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА и Правилами определения нормативов образования коммунальных отходов, утвержденных Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и рассчитываются в соответствии с формулами:

по объему: V0=q0хk, м3;

по массе: M0=m0хk, кг,

где V0 – объем образования отхода за определенный период времени;

q0 – норматив образования (удельный показатель) образующихся отходов на расчетную единицу, м3;

k – расчетная единица;

M0 – масса образования отхода за определяемый период времени;

m0 – норматив образования (удельный показатель), в том числе дифференцированный норматив коммунальных отходов на расчетную единицу, кг.

Определение среднегодового норматива образования коммунальных отходов производится на основании дифференцированных нормативов образования отходов на расчетную единицу (1 сотрудник, 1м2 торговой площади, 1м2 убираемой площади).

Принятые дифференцированные нормативы образования коммунальных  отходов,  в соответствии с рекомендуемыми, на расчетную единицу:

|  | Измеритель | Фонд времени образо-вания отходов | Среднегодо-вой диффе-ренцированный норматив образования отходов | Среднесуточный диффе-ренцированный норматив образования отходов | Средняя плотность отходов, кг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сут. | кг | м³ | кг | л |  |
| Меди-цинский центр | 1 сотрудник (8 сотрудников) | 255 | 100 | 0,6 | 0,39 | 2,35 | 170 |
|  | 1 посещение (72 посещ.) | 305 | - | - | 0,01 | 0,04 | 250 |
| Убираемая территория | 1м2 убираемой площади и закрепленной территории (5,5м²) |  | 3 | 0,01 | - | - | 1500 |

### Медицинский центр (отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения):

### Vо = 0,6 × 8 = 4,8 м3/год;

Mо = 4,8 × 170 = 816 кг/год = 0,816 т/год.

### Vо = 0,04 × 305 /1000 = 0,0122 м3/год;

Mо = 0,0122 × 250 = 3,050 кг/год = 0,00305 т/год.

### Благоустраиваемая территория (отходы (смет) от уборки территории):

### Vо = 0,01 × 5,5 = 0,055 м3/год;

Mо = 0,055 × 1500 = 82,5кг/год = 0,0825 т/год.

Таблица 4 – Перечень отходов, образование которых возможно при эксплуатации проектируемого объекта

| № п/п | Наименование строительных отходов | Класс опасности | Код отхода | Коли-чество отходов | Предприятия по использованию, обезвреживанию и переработки отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люминесцентные трубки отработанные | 1 | 3532604 | 26 шт. | Обезвреживаются на специализированном предприятии Минска «Экология-121» |
| 2 | Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | не опасные | 9120400 | 0,81905т | Полигон ТКО |
| 3 | Отходы (смет) от уборки территорий и помещений объектов | не опасные | 9120900 | 0,0825т | Полигон ТКО |
| 4 | Мед.перчатки | 3 | 5750122 | 0,4т* | ОДО «ВССМ» д.Полыковичи |
| 5 | Тампоны, вата, пластырь, салфетки стерил., мед.маски) | 1 | 7710302 | 0,4т* | После обеззараживания полигон ТКО |
| 6 | Ланцеты, зеркала гинекологические по Куско, ложка Фолькмана, цитощетка «Юнона» | 1 | 7710802 | 1,48т* | КУП «Экорес» |
| 7 | Скарификаторы | 1 | 7710804 | 0,11т* | После обеззаражива-ния полигон ТКО |
| 8 | ПЭТ бутылки | 3 | 5711400 | 0,1т* | ООО «Агропласт» |
| 9 | Отходы упаковки полиэтиленовой | 3 | 5712106 | 0,1т* | СООО «Завод по переработке вторичных ресурсов» г.Могилев |
| 10 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 | 1870601 | 0,1т* | ОАО "Бумажная фабрика" Спартак" г.Шклов |
| 11 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 | 1870605 | 0,1т* | ОАО "Бумажная фабрика" Спартак" г.Шклов |
| 12 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 4 | 1870604 | 0,1т* | ОАО "Бумажная фабрика" Спартак" г.Шклов |
| Примечание: * - Количество образования данных отходов ориентировочно (согласно данным объекта-аналога) |

Обеззараживание отходов происходит в соответствии с действующими нормативными документами в ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» г.Минска в стерилизаторе паровом вертикальном автоматическом СПВА-75-1-НН (автоклав) или по договору с УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи». Вторичные материальные ресурсы сдаются на переработку.

К медицинским отходам в зависимости от их группы предъявляются различные требования по сбору, упаковке и маркировке. Смешение отходов различных групп на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования недопустимо. Руководитель совместно с ответственным специалистом за сбор отходов из имеющегося персонала назначают лицо, ответственное за сбор отходов. Лицо, ответственное за обращение с отходами, осуществляет сбор отходов, герметизацию и маркировку одноразовых мешков с отходами, контроль за обращением с отходами.

В соответствии с требованиями действующих экологических нормативно-методических документов коммунальные отходы накапливаются в специальном контейнере для сбора мусора, установленном в специально отведенном месте, и по мере накопления по согласованию с экологической и санитарной службами (согласно РАЗРЕШЕНИЯ) вывозятся на полигон ТКО.

Отработанные люминесцентные трубки (код 3532604), имеющиеся в проектируемых помещениях данного объекта (79 ламп), по мере накопления сдаются на утилизацию специализированному предприятию Минска «Экология-121».

Количество ртутьсодержащих отходов определяется следующим образом:

Тр.л =Кр.л×Чр.л. ×С / Нр.л. ,

где  Т т.л. – кол-во люминесцентных трубок, подлежащих утилизации (шт.);

Кт.л. – количество установленных люминесцентных трубок, Кр.л.= 79 шт;

Чт.л. – среднее время работы в сутки одной люминесцентной трубки - 10час.в среднем,

С – число рабочих суток в году, С = 305 дней;

Нт.л. – нормативный срок службы одной трубки – 10 тыс. часов горения.

Тт.л.= 79×10×305/10000 = 24,1 шт.

С учетом выбраковки и др., принимаем не более 26 штук в год.

Строительный мусор и возможные отходы стройматериалов складируются на временной специально-отведенной площадке в количестве, не превышающем объем вывоза одной транспортной единицей. Удаление строительного мусора и отходов стройматериалов будет произведено в соответствии с разрешением, выданным территориальными органами Минприроды.

Площадку временного хранения строительных отходов по окончании строительства рекультивировать.

Строительным проектом  предусматривается образование следующих видов и количества строительных отходов.

Таблица 5 - Перечень и количество образования строительных отходов согласно дефектного акта

| № п/п | Наименование строительных отходов | Класс опасности | Код отхода | Количество отходов | Предприятия по использованию, обезвреживанию и переработки отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сантехнические трубы Ø20х2,5мм (стальные) Умывальник Унитаз | не опасные не опасные не опасные | 3511008 3140714 3140714 | 0,036т 1 1 | РУПП «Могилеввтормет» на вторичную переработку ЧСУП «Рахмат-строй» на вторичную переработку ЧСУП «Рахмат-строй» на вторичную переработку |
| 2 | Радиаторы | 4 | 3510900 | 0,48т | РУПП «Могилеввтормет» на вторичную переработку |
| 3 | Элементы электроосвещения: -светильники потолочные с патроном - электропроводка двухжильная | не определен 4 | 3549900 531400 | 5шт 0,067т | Отдается заказчику и используется по его усмотрению |
| 4 | Разборка покрытия полов, в том числе: -деревянные -цементно-песчаные 40 мм - утепление из котельного шлака толщиной 80 мм | 4 4 не определен | 1720200 3143600 3144205 | 1,89 м³ 0,95 м³ 6,47 м³ | Отдаются населению для собственных нужд ЧСУП «Рахмат-строй» на вторичную переработку Вывоз на полигон ТКО |
| 5 | Разборка бетонной отмостки толщиной 100 мм | не опасные | 3142701 | 0,12 м³ | ЧСУП «Рахмат-строй» на вторичную переработку |
| 6 | Демонтаж оконных металлических решёток Демонтаж оконных блоков площадью 10,3м², в том числе стекла Демонтаж подоконных досок | 4 4 не опасные 4 | 3510900 1720200 3140841 1720200 | 0,36т 2,06т 0,082 м³ 0,14 м³ | РУПП «Могилеввтормет» на вторичную переработку Отдаются населению для собственных нужд СЗАО «Стеклозавод Елизово» на вторичную переработку Отдаются населению для собственных нужд |
| 7 | Демонтаж металлического дверного блока | не опасные | 3511008 | 0,068т | РУПП «Могилеввтормет» на вторичную переработку |
| 8 | Разборка стен и перегородок из кирпича | 4 | 3144206 | 7,81 м³ | ЧСУП «Рахмат-строй» на вторичную переработку |

Перечень организаций по использования приведенных выше строительных отходов может меняться, согласно реестра, опубликованного на сайте Минприроды РБ.

Смешанные отходы строительства, при их образовании, складируются на специально отведенной площадке, в количестве, не превышающем объёма вывоза одной транспортной единицей. Удаление строительных отходов будет произведено в соответствии с Разрешением, выданным экологией, согласно заявке предприятия-заказчика или подрядчика проведения строительно-монтажных работ.

Временное хранение отходов строительства (в том числе вторичных материальных ресурсов) до их удаления на указанные выше объекты необходимо производить в пределах строительной площадки, на специально отведенном оборудованном твердым (уплотненным грунтовым) основанием участке (место временного хранения).

Допустимое количество накопления строительных отходов необходимое для перевозки на заготовительные и перерабатывающие организации, в месте централизованного сбора не должно превышать для каждого вида отходов, минимального количества необходимого для перевозки автотранспортом за сутки, т.е. 1 транспортной единицы.

Допустимое количество накопления смешанных отходов строительства, необходимое для перевозки на объект захоронения, не должно превышать 1 транспортной единицы.

Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию, с учетом соблюдения правил по безопасному обращению с отходами, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т. ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.

5.Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Поскольку источники загрязнения атмосферы в данном объекте отсутствуют, то состояние атмосферного воздуха не изменится.

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Данным проектом оценка воздействия производственного шума и вибраций не производилась.

5.3 Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Воздействия проектируемого объекта на геологическую среду при проведении строительных работ, а также после его ввода в эксплуатацию можно охарактеризовать следующим образом:

- - водоснабжение осуществляется централизованной сетью водопровода жилого дома;

- отвод хоз-фекальных сточных вод предусматривается  во внутренние существующие сети канализации жилого дома.

- отвод дождевых стоков с объекта предусматривается в существующую ливневую канализацию.

Поскольку медцентр запроектирован в существующих помещениях, то воздействия на рельеф не предполагается.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация проектируемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических условий и рельефа.

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного покрова

На момент ввода проектируемого объекта в эксплуатацию должны быть выполнены следующие организационно-административные мероприятия по минимизации вредного влияния на окружающую среду отходов:

– заключены договора со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;

– назначены приказом лица, ответственные за сбор, хранение и транспортировку отходов;

– проведен инструктаж о сборе, хранении, транспортировке отходов.

Из вышеизложенного следует, что ввод проектируемого объекта в эксплуатацию, с учетом неукоснительного соблюдения правил по безопасному обращению с отходами, не окажет негативного влияния на окружающую среду, в т.ч. не приведет к изменению состояния земельных ресурсов и почвенного покрова.

5.5 Прогноз и оценка изменения поверхностных и подземных вод

Строительство объекта приведет к незначительному влиянию на гидрологические и гидрогеологические условия на участке: появится необходимость в использовании водных ресурсов.

Источником водоснабжения служит существующей централизованной сети водопровода жилого дома. Объём среднесуточного холодного водопотребления по объекту составляет 0,43 м3/сут., горячего – 0,29 м3/сут.

Отвод хоз-фекальных сточных вод предусматривается  во внутренние существующие сети канализации жилого дома. Объем  среднесуточного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков по объекту составляет 0,71 м3/сут.

Отвод дождевых стоков с объекта предусматривается в существующую ливневую канализацию.

- Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях.

5.6 Прогноз и оценка изменения растительного и животного мира, лесов

Размещение объекта в границах существующих помещений предполагает отсутствие вредного воздействия на объекты животного и растительного мира.

5.7 Прогноз и оценка изменения природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Особоохраняемые природные территории и объекты, памятники природы и иные особоохраняемые природные объекты в районе размещения проектируемого объекта отсутствуют.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Ожидаемые последствия реализации проекта будут связаны с позитивным эффектом:

- – повышение результативности экономической деятельности в регионе;

- – создание новых рабочих мест;

- - повышение уровня мед.обслуживания населения.

Исходя из выше описанного, опасность техногенного загрязнения атмосферного воздуха и соответствующего воздействия на условия проживания местного населения при эксплуатации проектируемого объекта практически отсутствует.

6 Мероприятия по предотвращению, минимизации и компенсации воздействия

Мероприятия по минимизации негативного влияния отходов на окружающую среду включают в себя:

- – организацию мест хранения отходов;

- – получение согласования о размещении отходов и заключение договоров со специализированными организациями по приему и утилизации отходов;

- – транспортировку отходов к местам переработки.

Организация мест временного хранения отходов включает в себя:

- – наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсических веществ в почву и грунтовые воды;

- – защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

- – соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, требованиям транспортировки автотранспортом.

В качестве мероприятий по утилизации отходов, образующихся в ходе строительства и эксплуатации проектируемого объекта, предусмотрены следующие мероприятия:

- – вывоз на переработку (обезвреживание) на специализированные перерабатывающие предприятия;

- – вывоз на захоронение на полигон ТКО.

В целом для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и здоровье населения при выполнении строительства и эксплуатации промышленного объекта необходимо:

- – строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- – строгое соблюдение технологии и проектных решений.

7 Альтернативы планируемой деятельности

Альтернативные варианты не рассматривались.

8 Выводы по результатам проведения ОВОС

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду при  реализации проекта «Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по ул.Пионерской, 29/12 в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории» показала следующее:

1. После реализации проекта и ввода объекта в эксплуатацию источники загрязнения атмосферы отсутствуют.

2. В соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 35 от 15.05.2014, размер санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта не классифицируется.

3. Воздействие проектируемого объекта по физическим факторам отсутствует.

4. Эксплуатация объекта не окажет влияния на гидрологические и гидрогеологические условия на участке (источник хоз.-питьевого водоснабжения – централизованная водопроводная сеть; отведение хоз-бытовых стоков предусматривается в централизованную канализационную сеть; дождевые сточные воды отводятся в существующую ливневую канализацию).

Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна позволят эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях.

5. Образующиеся на территории эксплуатируемого объекта коммунальные отходы и строительные отходы при строительстве будут вывозиться в места захоронения, использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов, а также отправляться для обезвреживания специализированным предприятиям.

6. Негативное воздействие проектируемого объекта на состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недра, почвы, животный и растительный мир, а также здоровье населения не превышает санитарно-гигиенических норм и практически отсутствует. Ввод проектируемого объекта в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия.

7. Эксплуатация объекта в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства позволят минимизировать вредное воздействие планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения.

8. Правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не окажет негативного влияния на окружающую среду и людей.

9. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация проекта «Реконструкция изолированного помещения под медицинский центр по ул.Пионерской, 29/12 в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории»  в сложившихся экологических, социально-экономических условиях возможна.

Список использованных источников

- 1. Закон Республики Беларусь № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.12.2012.

- 2. Закон Республики Беларусь №2-3 «Об охране атмосферного воздуха» от 16.12.2008.

  - 3. Инструкции о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.05.2010 г. № 755.

  - 4. Водный кодекс Республики Беларусь.

  - 5. Санитарные нормы и правила «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 35 от 15.05.2014.

  - 6. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий. Л., Гидрометеоиздат, 1987.

  - 7. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2010 г. № 186 «Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения». Приложения №№ 1,2 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

  - 8. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.12.2010 г. № 174 «Об утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности загрязняющих веществ».

  - 9. Пособие по составлению раздела проекта «ООС» к СНиП 1.02.01-85.

10. География Могилевской области: Пособие / Г. Ридевский, В. Хомяков, И. Шарухо и др.; под ред. И.Н. Шарухо. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2007.